《深圳市燃气燃烧器具安全和环保技术要求》

编制说明

为规范深圳市燃气燃烧器具市场，保障用户的用气安全，结合我市实际，编制了《深圳市燃气燃烧器具安全和环保技术要求》（以下简称《技术要求》），《技术要求》从安全和环保两方面对燃气燃烧器具及其配件提出具体的技术要求，现将编制情况说明如下：

一、《技术要求》编制依据及必要性

依据《城镇燃气管理条例》、《广东省燃气管理条例》、《深圳市燃气条例》等有关法律法规规定，结合深圳市燃气燃烧器具实际安全管理情况，制定本要求。

燃气燃烧器具与居民生活息息相关,燃气燃烧器具及其配件的安全直接关系到居民用户的生活质量、生命和财产安全。目前，深圳市市场上燃气燃烧器具品牌众多，产品质量参差不齐，燃具产品传统连接方式——橡胶软管连接已成为引发户内燃气事故的主要原因。

为给用户提供更加安全、可靠、环保的优质燃具产品，降低燃气燃烧器具安全事故发生的可能性，引导企业理性发展，为政府加强燃气燃烧器具管理提供技术支持，有必要对在深圳市销售的燃气燃烧器具的开闭阀时间、连接方式等安全技术指标和一氧化碳含量、噪声及热效率等环保技术指标提出更为明确、更为严格的要求，在保障安全用气的同时提高了在深销售的燃具品质。

二、《技术要求》适用范围

本标准适用于在深圳地区销售、安装使用的家用燃气灶具、家用燃气快速热水器、中餐燃气炒菜灶、炊用燃气大锅灶、燃气蒸箱、燃气用具连接用不锈钢波纹软管及家用煤气软管，其他燃气燃烧器具按国家、行业相关产品标准执行。

三、《技术要求》编制简况

2012年6月编委会开始起草，通过对在深圳销售的44家燃气用具生产厂家的燃具相关技术参数进行调研，将调研、试验及研究分析结果，作为本标准的引用技术参数。以家用燃气燃烧器具、公共福利商业燃气燃烧器具及燃气用具连接用不锈钢波纹管为主，对其安全、环保技术性能提出要求，并明确其试验方法及计算方法，于2012年8月形成初稿。

2012年8月至2013年3月，多次召开编制审核会，邀请检测机构、供气单位、家用及商用厨具厂家、报警器及金属软管厂家等领域专家参加，经过研究讨论，根据燃具相关标准及行业现状对燃具安全及环保技术指标参数做出多次修改后，2013年4月27日，形成了最后的报批稿。

四、《技术要求》相关条款的制定依据

（一）在深圳市使用、销售的燃气燃烧器具必须符合本地气源适配性要求。使用天然气的燃气燃烧器具应进行气源适配性检测，并在产品明显位置粘贴标识后方可销售和使用。

2011年4月25日深圳市住房和建设局颁布了《关于印发〈深圳市天然气燃烧器具气源适配性管理办法〉（深建规[2011]3号）的通知》，通知中明确规定：“所有在深圳市销售的天然气燃烧器具产品必须经过本市具有国家实验室认可的省级以上计量认证的检测机构进行气源适配性检测，通过检测后在产品和外包装的醒目部位粘贴气源适配性标识。”

（二）使用管道燃气的燃气燃烧器具应使用不锈钢波纹软管连接。

根据2011年中国燃气协会统计数据显示，2011年我国发生胶管引起的燃气事故28起，占当年事故总量的10.11%。我市在燃气胶管软管方面面临的形式更为严峻，在用户户内燃气设施的安全检查中，燃气橡胶软管隐患占安检隐患总数的20%，2008年至2012年，由于橡胶软管引起的燃气用户户内紧急事件占事件总量的43.24%。橡胶软管及连接已成为引发户内燃气紧急事件的主要原因。

耐油橡胶软管价格便宜，但是存在质量良莠不齐、老化龟裂、易被动物咬噬等安全隐患，另外橡胶软管与燃器具之间采用承插连接方式，在燃烧器具清洗和搬动过程中，极易造成软管与燃烧器具接口松动或脱落，从而产生燃气漏气。2010年5月18日,国家颁布实施了《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》（CJ/T197-2010）,明确了不锈钢波纹管的标准。不锈钢波纹软管具有很好的耐腐蚀性，可以从本质上解决软管老化、被动物咬噬的风险，也可以减少软管和燃烧器具连接漏气的情况发生，大大提高户内用气的安全系数。

（三）其他技术指标

1、家用燃气灶具相关指标：

根据对26家在深圳市场销售的家用燃气灶具的主流生产厂家进行调研试验结果，对家用燃气灶具的开、闭阀时间；燃烧噪声、熄火噪声提出了高于国家标准的要求，其中96%以上的生产厂家可以达到。

2、家用燃气热水器相关指标：

根据对23家在深圳市场销售的家用燃气快速热水器的主流生产厂家进行调研试验结果，对家用燃气快速热水器的一氧化碳含量；燃烧噪声、熄火噪声；能效等级要求提出了高于国家标准的要求，其中90%以上的生产厂家可以达到。

3、商用灶具中有具体国标的产品-炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱相关指标：

根据对18家在深圳市场销售的商用灶具的主流生产厂家进行调研试验结果，对商用灶具的一氧化碳含量、炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱的闭阀延迟时间提出了高于国家标准的要求，其中89%以上的生产厂家可以达到。

4、商用灶具中没有具体国标的其他产品相关指标：

对除有现行国标以外的其他的公商燃气具的气密性要求、燃烧工况要求及电气安全性能要求提出了要求，100%的生产厂家可以达到。

附件：《技术要求》内容与相关国家、行业标准的比较说明表

深圳市住房和建设局

2013年5月24日

附件:《技术要求》内容与相关国家、行业标准的比较说明

| 序号 | 标准条款 | 标准内容 | 与国标、行标对比 | 依据/目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.1 | 在深圳市使用、销售的燃气燃烧器具必须符合本地气源适配性要求。使用天然气和燃气燃烧器具应进行气源适配性检测，并在产品明显位置粘贴标识后方可销售和使用 | —— | 广东省燃气管理条例 深建规[2011]3号通知 |
| 2 | 4.1.2.1 | 燃气燃烧器具配件应安全、坚固和耐用，在正常操作时不应有损坏或影响使用的变形，与燃气燃烧器具连接处不应有漏气现象 | 增加燃气燃烧器具与燃气燃烧器具连接处不应有漏气现象 | 保护用户安全 |
| 3 | 4.1.2.2 | 燃气燃烧器具各部件使用的连接件应坚固、牢靠，使用中不得松动，手易触及的部位不应有毛刺 | 增加所有燃气燃烧器具手易触及的部位不应有毛刺 | 保护用户安全 |
| 4 | 4.1.2.3 | 管道供气固定安装的燃气燃烧器具燃气接头应用标准管螺纹连接，螺纹应完好。属于强制执行。 | —— | 提高户内用气的安全系数 |
| 5 | 4.1.2.4 | 公商燃气具应设置熄火保护装置，并在电磁阀前加装手动快速切断阀,封闭结构炉膛和烟道应设置防爆泄压装置 | 熄火保护装置在CJ/T187-2003和CJ/T28-2003中没有强制要求,防爆泄压装置在CJ/T28-2003中没有要求 | 保护用户安全 |
| 6 | 4.1.3.1 | 家用燃气灶具的气密性 | 等同GB 16410-2007 5.2.1 | —— |
| 7 | 4.1.3.2 | 家用燃气快速热水器的气密性 | 等同GB 6932-2001 6.1 | —— |
| 8 | 4.1.3.3 | 炊用燃气大锅灶的气密性要求 | 等同CJ/T 392-2012 6 | —— |
| 9 | 4.1.3.4 | 中餐燃气炒菜灶的气密性要求 | 等同CJ/T 28-2003 6 | —— |
| 10 | 4.1.3.5 | 燃气蒸箱的气密性要求 | 等同CJ/T 187-2003 6 | —— |
| 11 | 4.1.3.6 | 其他的商用灶具的气密性要求应符合相应的国家标准、行业标准或者企业备案标准的要求，试验用空气压力为15 kPa下，漏气量不应超过0.14 L/h。 | —— | —— |
| 12 | 4.1.4.1 | 家用燃气灶具的燃烧工况要求 | 等同GB 16410-2007 5.2.3 | —— |
| 13 | 4.1.4.2 | 家用燃气快速热水器的燃烧工况要求 | 等同GB 6932-2001 6.1 | —— |
| 14 | 4.1.4.3 | 炊用燃气大锅灶的燃烧工况要求 | 等同CJ/T 392-2012 6 | —— |
| 15 | 4.1.4.4 | 中餐燃气炒菜灶的燃烧工况要求 | 等同CJ/T 28-2003 6 | —— |
| 16 | 4.1.4.5 | 燃气蒸箱的燃烧工况要求 | 等同CJ/T 187-2003 6 | —— |
| 17 | 4.1.4.6 | 其他的商用灶具的燃烧工况要求应符合相应的国家标准、行业标准或企业备案标准的要求，或符合CJ/T 392-2012 6通用要求 | —— | —— |
| 18 | 4.1.5.1 | 家用燃气灶具的电气安全性能要求 | 等同GB 16410-2007 5.2.10 | —— |
| 19 | 4.1.5.2 | 家用燃气快速热水器的电气安全性能要求 | 等同GB 6932-2001 6 | —— |
| 20 | 4.1.5.3 | 炊用燃气大锅灶的电气安全性能要求 | 等同CJ/T 392-2012 6 | —— |
| 21 | 4.1.5.4 | 中餐燃气炒菜灶的电气安全性能要求 | 等同CJ/T 28-2003 6 | —— |
| 22 | 4.1.5.5 | 燃气蒸箱的电气安全性能要求 | 等同CJ/T 187-2003 6 | —— |
| 23 | 4.1.5.6 | 其他的商用灶具的电气安全性能要求应符合相应的国家标准、行业标准或者企业备案标准的要求 | —— | —— |
| 24 | 4.1.6 表1 | 家用燃气灶具：开阀时间≤10s；闭阀时间≤30s | 热电偶方式：开阀持续时间≤45 s；闭阀延迟时间≤60 s 其它方式：开阀，点燃点火燃烧器具无爆燃，如不能点燃点火点火燃烧器具应及时关闭燃气阀门；闭阀时间，5s内关闭点火燃烧器具 | 对26个家用燃气灶具生产厂家的调研试验结果 |
|  |  | 家用燃气快速热水器：开阀时间≤10s；闭阀时间≤10s | —— | —— |
|  |  | 炊用燃气大锅灶、中餐燃气炒菜灶、燃气蒸箱： 热电偶方式：开阀持续时间≤45 s；闭阀延迟时间≤60s； 其它方式：闭阀延迟时间≤5 s | 高于各国标、行标要求 | 对18个商用灶具生产厂家的调研试验结果 |
| 25 | 4.2.1 | 使用管道燃气的嵌入式家用燃气灶具燃气连接接头应使用G1/2″的外螺纹，其有效长度应≥13.2 mm，并符合GB/T 7307的标准要求 | —— | GB/T7306要求 |
| 26 | 4.2.2 | 使用管道燃气的嵌入式家用燃气灶具应使用符合CJ/T 197规定的燃气用具连接用不锈钢波纹软管 | —— | 根据深圳管道供气管理单位提供的事实情况依据 |
| 27 | 4.2.3 | 其它使用软管连接的家用燃气灶具，其软管应符合地标5.2中的规定 | —— | —— |
| 28 | 4.3 | 使用管道气的家用燃气快速热水器应使用符合CJ/T 197规定的燃气用具连接用不锈钢波纹软管或硬管连接 | —— | 根据深圳管道供气管理单位提供的事实情况依据 |
| 29 | 4.4 | 其他的商用灶具的电气安全性能要求应符合相应的国家标准、行业标准或者企业备案标准的要求 | —— | —— |
| 30 | 5.1.1 | 被覆层壁厚应均匀，对管材波纹部分应全部包覆且固定，被覆层应为黄色，不应有明显的杂质、伤痕、色斑、裂纹，表面文字和标志应清晰。 被覆层应采用以下三种方式： a) 包塑； b) 热缩；c) 喷涂 | 本标准相较于CJ/T 197-2010 6.1.2强制要求了被覆层应采用包塑、热缩和喷涂三种方式之一 | 为了防止被覆层与波纹管脱离 |
| 31 | 5.2.1 | 胶管表面每间隔300mm处应印有“燃气胶管”字样及制造企业、使用年限和最小弯曲半径等安全事项 | —— | —— |
| 32 | 5.2.2 | 胶管两头应配置在使用年限内能有效防止胶管脱落的卡箍 | —— | 为了用户使用方便和安全考虑 |
| 33 | 6.1 表2 | 家用燃气灶具烟气中一氧化碳含量≤0.05% 等同GB 16410-2007 5.2.3 | —— | —— |
|  |  | 家用燃气快速热水器烟气中一氧化碳含量 无风状态下：强排式≤0.05%；自然平衡式、强制平衡式、室外型≤0.08% 有风状态下：≤0.14% | 家用燃气快速热水器烟气中一氧化碳含量的要求本标准相较于 GB 6932-2001 6的要求在无风状态下强排式≤0.06%；自然平衡式、强制平衡式、室外型≤0.10%都有更高的要求 | 对23个家用燃气快速热水器生产厂家的调研试验结果 |
|  |  | 商用灶具烟气中一氧化碳含量≤0.08% | 高于各国标、行标要求 | 对18个商用灶具生产厂家的调研试验结果 |
| 34 | 6.2 表3 | 家用燃气灶具燃烧噪声≤63dB(A)；熄火噪声≤85dB(A) | 家用燃气灶具燃烧噪音本标准相较于GB 16410-2007 5.2.3 ，把≤65dB(A)提高到≤63 dB(A) | 对26个家用燃气灶具生产厂家的调研试验结果 |
|  |  | 家用燃气快速热水器燃烧噪声≤60dB(A)；熄火噪声≤85dB(A) | 家用燃气快速热水器燃烧噪音本标准相较于GB 6932-2001 6.1，把≤65dB(A)提高到≤60dB(A) | 对23个家用燃气快速热水器生产厂家的调研试验结果 |
| 35 | 6.3 | 家用燃气快速热水器的能效等级应不低于GB 20665-2006中2级能效的要求 | 本地标强制规定了深圳流通家用燃气快速热水器的能效等级要求 | 对23个家用燃气快速热水器生产厂家的调研试验结果 |
| 36 | 6.4 | 其它有害物质限定要求应符合相应的国家标准或行业标准规定 | —— | —— |
| 37 | 7.1.1 | 家用燃气灶具的试验方法 | 等同GB 16410中的试验方法 | —— |
| 38 | 7.1.2 | 家用燃气快速热水器的试验方法 | 等同GB 6932中的试验方法 | —— |
| 39 | 7.1.3 | 炊用燃气大锅灶的试验方法要求 | 等同CJ/T 392中的试验方法 | —— |
| 40 | 7.1.4 | 中餐燃气炒菜灶的试验方法 | 等同CJ/T 28中的试验方法 | —— |
| 41 | 7.1.5 | 燃气蒸箱的试验方法要求 | 等同CJ/T 187中的试验方法 | —— |
| 42 | 7.1.6 | 其他的公商燃气具的试验方法要求应按照相应的国家标准、行业标准或者企业相关备案标准中的试验方法规定进行 | —— | —— |
| 43 | 7.1.7 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管的试验方法 | 等同CJ/T 197的试验方法 | —— |
| 44 | 7.1.8 | 家用燃气软管的试验方法 | 等同HG2486的试验方法 | —— |
| 45 | 8.1 | 每台燃气燃烧器具应在明显的位置标明安全注意事项，应包括： a) 使用燃气类别或适用地区； b) 通风换气的注意事项； c) 直接使用交流电源的燃气燃烧器具应有接地要求； d) 燃气燃烧器具的使用年限 | —— | —— |
| 46 | 8.2 | 燃气燃烧器具应由其生产或销售企业负责安装，安装企业应取得深圳市住房和建设局颁发的《燃气燃烧器具安装维修企业资质》，安装维修人员应持有职业资格证书 | —— | 深圳燃气管理条例 建城 [2007]50号通知 |
| 47 | 8.3 | 公商燃气具安装在室内的，应配备机械通风设备，并安装可燃气体检测报警器。已安装的可燃气体检测报警器应按国家相关计量检定规程送检 | —— | 《城镇燃气设计规范》GB50028 |